КУМАРЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВы ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУМАРЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОМ II

Материалы по обоснованию

расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Кумарейского муниципального образования

Кумарейка 2015 год

Список исполнителей

| Главный специалист администрации Кумарейского муниципального образования | С.А. Орлова |
| --- | --- |

ПРОЕКТ  МЕСТНЫХ  НОРМАТИВОВ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУМАРЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И СТАНДАРТАМИ

Содержание

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	1

ВВЕДЕНИЕ	3

1.  Общая информация о Кумарейском муниципальном образовании	4

1.1  Природно-климатические условия	4

1.2  Административно-территориальное устройство Кумарейского муниципального образования	4

1.3  Социально-демографический состав и плотность населения	5

1.4  Экономическая база Кумарейского муниципального образования	6

2.  Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	7

2.1  Обоснование  видов  объектов  местного  значения муниципального района, для которых определяются расчетные показатели	7

2.2  Учет социально-демографического состава и плотности населения	8

2.3. Сведения  о  планах  и  программах  комплексного  социально-экономического развития муниципального образования	8

2.4  Предложения органов  местного  самоуправления  и заинтересованных лиц	8

2.5 Расчет показателей содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	9

2.5.1  Объекты здравоохранения	9

2.5.2  Объекты физической культуры и спорта	11

2.5.3  Объекты культуры и искусства.	13

2.5.4  Объекты образования	14

2.5.5  Объекты автомобильного транспорта.	15

2.5.6  Объекты  воздушного транспорта	16

2.5.7  Объекты водного транспорта.	17

2.5.8 Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.	17

2.5.9  Объекты электроснабжения	18

2.5.10  Объекты газоснабжения	20

2.5.11 Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в Кумарейском муниципальном образовании………………………………………………………………………………………21

2.5.12 Объекты  культурного  наследия  местного (муниципального) значения	22

2.5.13 Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	23

2.5.14  Зоны размещения скотомогильников	24

2.5.15 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	24

Приложение 1(термины и определения, нормативно-правовая база) 	25

Приложение 2(объекты  культурного  наследия  местного (муниципального) значения) 	28

Приложение 3 	32

Введение

Местные нормативы  градостроительного  проектирования Кумарейского муниципального образования Балаганского района Иркутской области разработаны на основании действующего законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации, Иркутской области, Балаганского района.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом:

1. Административно-территориального устройства муниципального образования;

2. Социально-демографического состава  и  плотности  населения  на территории Кумарейского муниципального образования;

3. Природно-климатических условий района;

4. Планов  и  программ комплексного социально-экономического развития Кумарейского муниципального образования;

- Предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации расчетные показатели  минимально допустимого  уровня обеспеченности объектами  местного значения Кумарейского муниципального образования населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной  доступности  таких  объектов  для населения Кумарейского муниципального образования могут быть утверждены в  отношении одного или нескольких видов объектов местного значения.

Содержание  нормативов  градостроительного  проектирования соответствует части  5 статьи 29.2 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, и включает в себя:

- Основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня  обеспеченности  объектами  местного  значения населения Кумарейского муниципального образования населения, относящимися  к  областям,  указанным  в  Градостроительном    кодексе  Российской  Федерации,  населения Кумарейского муниципального образования населения	 и  расчетные  показатели максимально  допустимого  уровня  территориальной  доступности  таких объектов для населения Кумарейского муниципального образования населения;

- материалы  по  обоснованию  нормативов градостроительного проектирования (материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Кумарейского муниципального образования);

- правила  и  область  применения  расчетных  показателей, содержащихся  в  основной  части  нормативов  градостроительного проектирования Кумарейского муниципального образования.

Настоящие нормативы градостроительного проектирования содержат расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, которые не превышают максимальные расчетные показатели и не ниже минимальных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в нормативах градостроительного проектирования Иркутской области.

Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Кумарейского муниципального образования Балаганского района Иркутской области, независимо от их организационно-правовой формы.

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002  № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При отмене и изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

- Общая информация о Кумарейском муниципальном образовании

  - Природно-климатические условия

Кумарейское сельское поселение расположено в юго-западной части Лено-Ангарского плато, на левом побережье р. Ангары и прилегающих междуречных территориях. По территории поселения протекают реки Кумарейка и Кударейка, восточная часть муниципального образования омывается водами Братского водохранилища.

Территория Кумарейского сельского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 64-оз «О статусе и границах муниципальных образований Балаганского района Иркутской области», составляет 421 581,6 га.

Кумарейское муниципальное образование граничит с юго-запада и запада с Куйтунским, с северо-запада и севера - с Братским, с северо-востока, востока и юго-востока – с Усть-Удинским муниципальными районами, с юга – с Шарагайским муниципальным образование Балаганского муниципального района.

Кумарейское муниципальное образование занимает всю северную и срединную часть территории Балаганского района и входит в Балаганскую районную систему расселения с центром в р.п. Балаганск (расстояние до райцентра – 87 км), с которым поддерживает культурно-бытовые связи. Расстояние от центра поселения  до ближайшей железнодорожной станции Залари составляет 160 км.

Климат Кумарейского муниципального образования резко континентальный, характерной особенностью климата является недостаточное увлажнение и большое колебание температур. На рассматриваемой территории характер распределения осадков определяется циклонической деятельностью и орографическими особенностями региона.

Зима - умеренно-суровая, малоснежная, а лето умеренно теплое. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения. Период с отрицательными температурами продолжается семь месяцев с октября по апрель. Среднегодовая температура воздуха составляет -3,2°С и -3,6°С. Самый холодный месяц-январь, его среднемноголетняя температура -24°С, абсолютный минимум -51°С. Самый теплый месяц – июль, его среднемноголетняя температура +25,5°С, абсолютный максимум +37°С. Продолжительность безморозного периода, для основных сельскохозяйственных районов составляет 96-99 дней.

Территория поселения по теплообеспеченности вегетационного периода имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Вегетационный период составляет 141 день. Вместе с тем, серьезные затруднения для земледелия вызывают недостаточное увлажнение, особенно в начале вегетационного периода и значительная неравномерность выпадения атмосферных осадков в отдельные годы. В мае-июне, даже средний по влажности год, осадков крайне мало для нормального развития растений.

  - Административно-территориальное устройство Кумарейского муниципального образования

Кумарейское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в состав Балаганского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 64-оз «О статусе и границах муниципальных образований Балаганского района Иркутской области». Административным центром и единственным населенным пунктом муниципального образования является село Кумарейка со статусом сельского населенного пункта.

  - Социально-демографический состав и плотность населения

В 90-х гг., несмотря на общую для  всех тенденцию формирования естественной убыли населения, численность жителей с. Кумарейка уменьшилась незначительно, что было связано с переселением населения из северных районов страны на территорию с более благоприятными условиями жизни.

В начале XXI в. численность жителей сельского поселения стабилизировалась на уровне 1,2-1,1 тыс. чел.

Численность населения Кумарейского сельского поселения остается относительно стабильной. В связи с невысокой численностью населения села уровень рождаемости и смертности от года к году был различным в силу вероятностных причин. За 2010-2011 гг., согласно данным администрации, рождаемость составляла от  11,7 до 18,3 чел. на 1000 жит., смертность – от 9,2 до 15,0 чел. на 1000 жит. За указанный период естественный прирост населения составлял от 3,0 до 4,0 чел. на 1000 жит. Механическое движение характеризуется отрицательными тенденциями: механическая убыль в 2010-2011 гг. составила 34 чел. В целом, за последние два десятилетия (1989-2011 гг.), общая численность населения уменьшилась на 0,3 тыс. жителей или на 19,7%.

Главными особенностями динамики возрастного состава населения Иркутской области за последние годы было сокращение численности и доли детей и подростков, а также старение населения. Кумарейское муниципальное образование не является исключением. К 2012 г. удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности жителей составил 18,5%, лиц в трудоспособном возрасте – 57,3%, лиц старше трудоспособного возраста – 24,2%.

Динамика численности населения Кумарейского муниципального образования

Таблица 1

| год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года* | 1,2 | 1,2 | 1,04 | 1,04 | 1,01 |
| Родилось чел. | 14 | 22 | 17 | 21 | 10 |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 11,7 | 18,3 | 16,3 | 20,2 | 9,9 |
| Умерло чел. | 11 | 18 | 14 | 17 | 19 |
| Смертность (на 1000 жит.) | 9,2 | 15 | 13,5 | 16,3 | 18,8 |
| Естественный прирост (убыль) чел. | 3 | 4 | 3 | 4 | -9 |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. | 2,5 | 3,3 | 2,8 | 3,9 | -8,9 |

Примечание: численность населения по состоянию на 01.01 каждого года

  - Экономическая база Кумарейского муниципального образования

В настоящее время на территории Кумарейского муниципального образования производственная зона представлена площадкой пилорамы ИП Москалев, ИП Барахтенко и складом ГСМ, расположенными на восточной окраине села на отдельных площадках. Вне границ застройки села расположены 2 пилорамы ИП Иванов и ИП Белозёров.

Перечень предприятий с их краткой характеристикой приведён в таблице 2.

Перечень предприятий с их краткой характеристикой

Таблица 2

| №№ п/п | Наименование | Профиль | Площадь территории, га | СЗЗ (нормат.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | с. Кумарейка |  |  |  |
| 1 | ИП Москалёв (пилорама) | Лесопиление | 0,1 | 100 |
| 2 | Склад ГСМ |  | 0,5 | 100 |
|  | Вне границ застройки |  |  |  |
| 3 | ИП Белозёров (пилорама) | Лесопиление |  |  |
| 4 | ИП Иванов (пилорама) | Лесопиление |  |  |
| 5 | Склады леса ООО «Кумарейский леспромхоз» |  | 10,0 | 50 |

Вне границ застройки села на территории складов леса резервируется территория под размещение техники ООО «Кумарейский леспромхоз» без увеличения площади складов.

Лесное хозяйство в Кумарейском муниципальном образовании ведут Территориальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Балаганскому лесничеству и ОГАУ «Балаганский лесхоз».

Лесная промышленность занимает первое по значению место в хозяйственном комплексе села. В настоящее время ведущую роль играют предприятия лесного комплекса (лесозаготовка и первичная деревообработка).

В Кумарейском муниципальном образовании  также действуют  мелкие предприятия пищевой промышленности, занятые производством хлебно-булочной продукции.

Строительство в Кумарейском муниципальном образовании ведется в незначительном объеме, строительные организации отсутствуют.

Услуги связи предоставляется отделением связи Саянского почтамта УФПС Иркутской области – филиала ФГУП «Почта России».

На территории также работают такие операторы сотовой связи, как ЗАО «Байкалвестком», ОАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), ОАО «Мобильные, ЗАО «Мобиком-Хабаровск» (торговая марка «Мегафон»).

Отделения банков в поселении отсутствуют.

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Кумарейского муниципального образования

  - Обоснование  видов  объектов  местного  значения Кумарейского муниципального образования, для которых определяются расчетные показатели

Обоснование  видов  объектов  местного  значения Кумарейского муниципального образования выполняется  в  целях  определения  объектов  местного  значения для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующую систематизацию нормативов градостроительного проектирования  по  видам  объектов  местного  значения Кумарейского муниципального образования.

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,  под объектами  местного  значения понимаются объекты капитального  строительства,  иные  объекты, территории, которые необходимы для  осуществления  органами  местного  самоуправления полномочий  по  вопросам местного значения и  в пределах переданных государственных  полномочий в соответствии с федеральными законами, законом  субъекта  Российской  Федерации, уставами  муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие района. В настоящих нормативах принято, что к объектам местного значения  Кумарейского муниципального образования, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие села, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое  развитие  села в целом.

Виды  объектов местного  значения Кумарейского муниципального образования, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 3 статьи  19  Градостроительного   кодекса  Российской  Федерации) и расчетные  показатели  максимально допустимого уровня  территориальной доступности таких объектов для населения,  определяется  на  основании  полномочий  органов  местного  самоуправления, которые в  соответствии  с Федеральным  законом  от  6  октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности Кумарейского муниципального образования, в том числе в части создания и  учёта  объектов  местного  значения  в  различных  областях  (видах деятельности).  Объекты  местного  значения,  указанные в  Законе Иркутской области от 23.07.2008 г. №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».

К объектам местного значения, которые необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения области, подлежащим отображению на генеральном плане поселения области, в соответствии с Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», относятся:
1) объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
2) автомобильные дороги местного значения;
3) объекты культурного наследия местного (муниципального) значения;
4) объекты здравоохранения;
5) объекты физической культуры и массового спорта, в том числе:
а) спортивные комплексы;
б) плавательные бассейны;
в) стадионы;
6) объекты образования, в том числе объекты капитального строительства муниципальных образовательных организаций;
(в ред. Закона Иркутской области от 29.11.2013 N 101-ОЗ)
7) объекты культуры, в том числе:
а) муниципальные архивы;
б) муниципальные библиотеки;
в) муниципальные музеи;
8) особо охраняемые природные территории местного значения;
9) объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
10) объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
11) муниципальный жилищный фонд;
12) места массового отдыха населения;
13) городские леса;
14) иные объекты.

2.2 Учет социально-демографического состава и плотности населения

на территории муниципального образования

Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования  осуществлялась  с  учетом  социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования.

  - Сведения  о  планах  и  программах  комплексного  социально-экономического развития муниципального образования

Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования Кумарейского муниципального образования учтены положения  комплексных  программ  социально-экономического  развития  и  целевых программ, а также других документов в области стратегического планирования, в которых имеются  сведения  и  характеристики  о  планируемых  (намечаемых)  в  этих  документах, объектах местного значения:

- Постановление администрации Кумарейского муниципального образования от 15 апреля 2013 года №36/1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013-2015гг.».

- Постановление администрации Кумарейского муниципального образования от 04 октября 2013 года №101/1 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

- Постановление администрации Кумарейского муниципального образования от 20 февраля 2014 года №6/1 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Кумарейского муниципального образования на 2014-2032 гг.»

- Постановление администрации Кумарейского муниципального образования от 20 октября 2014 года №38. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, устройство деревянных тротуаров в Кумарейском муниципальном образовании»;

2.4 Предложения органов  местного  самоуправления  и заинтересованных лиц

Согласно пункту 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования  осуществляется  с  учетом  предложений  органов  местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При  подготовке нормативов градостроительного  проектирования Кумарейского муниципального образования в администрацию Кумарейского муниципального образования,   предложений от органов местного самоуправления и заинтересованных лиц не поступало.

2.5 Расчет показателей содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

При расчете показателей и предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности учитывались следующие коэффициенты.

- Коэффициент развития, учитывающий демографический прогноз (Кр)

Коэффициент развития учитывает демографический прогноз численности населения до 2034 г. (Кр=0.83) (см.табл. 11).

Расчет перспективной численности населения Кумарейского муниципального образования (тыс. чел.)

Таблица 3

|  | 2014 | 2024 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Кумарейка | 1014 | 842 | 699 |

- Коэффициент, учитывающий природно-климатические особенности (Ккп=0,9).

Коэффициент  основан  на  дифференциации  муниципальных  образований  по географическим и природно-климатическим признакам.

- Коэффициент техногенной нагрузки (Ктн=1.1)

Коэффициент  учитывает  существующее  и  планируемое  развитие  на  территории производственных  объектов,  транспортную  нагрузку  и  темпы  жилищного  строительства, которые определяют антропогенную и техногенную нагрузку на территорию, экологическое состояние  среды.  Данный  коэффициент  определяет  экологические  риски  для  здоровья населения.

- Коэффициент для объектов образования (К=1)

Коэффициент  отражает  насколько  утвержденными  документами  предусмотрено

## развитие научно-технического, образовательного, инновационного потенциала в районе. Вводятся  иные  повышающие  и  понижающие  коэффициенты  для  различных объектов обслуживания населения.

2.5.1 Объекты здравоохранения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами здравоохранения местного значения населения Кумарейского муниципального образования

Базовые показатели обеспеченности объектами здравоохранения населения Кумарейского муниципального образования

Таблица 4

| Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно- поликлинические учреждения | Посещений в смену на 1 тыс. чел. | 18,15 | Социальные нормативы и нормы, утвержденные |
| Больничные учреждения | Коек на 1 тыс. чел | Вместимость и структура устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование |  |
| Диспансеры | Посещений в смену, коек на 1 тыс. чел. | Вместимость и структура устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование | Социальные нормативы и нормы, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. № 1063-р |
| Фельдшерско- акушерские пункты | Объект в населённом пункте с численностью 100-1200 чел. | 1 объект на населенный пункт с численностью 100-1200 чел. |  |
| Аптеки | Объект | В соответствии с техническими регламентами |  |

П - расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности  объектами  здравоохранения  местного  значения  для  населения муниципальных образований Балаганского района.

Пб – базовые показатели обеспеченности объектами здравоохранения

Ктн– коэффициент техногенной нагрузки, равен 1,1 для Саянско-Тайшетской  территориальной зоны.

Д-  расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Балаганского района.

Дб – базовые показатели территориальной доступности объектов здравоохранения.

Кпк – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.

Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности объектами здравоохранения местного значения (П) определены  на  основе  базовых  показателей  и  соответствующих  значений  коэффициента техногенной нагрузки (Ктн).

Таблица 5

|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения (посещений в смену) | Больничные учреждения (коек на 1 тыс. чел.) | Диспансеры (посещений в смену, коек на 1тыс.чел.) | Фельдшерско- акушерские пункты (объект в населенном пункте 100-1200 чел.) | Аптеки (объект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | П=Пб* Ктн | - | - | П=Пб | П=Пб |
| с. Кумарейка | 18,15*1,1=20 | Вместимость и структура устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование | Вместимость и структура устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование | 1 объект на населенный пункт с численностью 100-1200 чел. | В соответствии с техническими регламентами |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Кумарейского муниципального образования

Таблица 6

|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Больничные учреждения | Диспансеры | Фельдшерско-акушерские пункты | Аптеки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | Д=Дб*Кпк | Д=Дб | Д=Дб | Д=Дб | Д=Дб*Кпк |
| с. Кумарейка | в сельских населенных пунктах 30 мин. транспортной доступности | в сельских населенных пунктах -2-часовая транспортная доступность | 2,5 часовая транспортная доступность | 30 мин. транспортной доступности в сельских населенных пунктах | в сельских населенных пунктах 30 мин. транспортной доступности |

2.5.2  Объекты физической культуры и спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и  массового спорта местного значения населения Кумарейского муниципального образования

Базовые показатели для определения обеспеченности объектами физической культуры массового спорта местного значения для населения Кумарейского муниципального образования

Таблица 7

| Наименование | Единица измерения | Базовый показатель (Пб) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоскостные сооружения | м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел. | 195 | Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 №1767-р) |

Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения (П) определены  на  основе  базовых  показателей  и  соответствующих  значений  коэффициента развития (Кр ).

Таблица 8

|  | Плоскостные сооружения (м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел.) |
| --- | --- |
| Формула расчета | П=Пб*Кр |
| с. Кумарейка | П=195*0,83=162 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной

доступности объектов физической культуры и  массового спорта местного значения для населения Кумарейского муниципального образования

Базовым  показателем  для  определения  расчетных  показателей  максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и спорта (Дб) является норматив, указанный в СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (пункт 10.3, 10.4): в Кумарейском муниципальном образовании  –  1500  м,  объекты  сельского  значения  -  в  пределах транспортной доступности 30 мин.

Расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения  рассчитаны  на  основе  базовых  показателей  и  соответствующих  значений коэффициента,  учитывающего  природно-климатические  условия,  (Кпк) для объектов повседневного пользования.

Таблица 9

|  | Плоскостные сооружения |
| --- | --- |
| Формула расчета | Д=Дб *Кпк |
| с. Кумарейка | Д=1500*0,9=1350 м в городском и сельских населенных пунктах |

2.5.3 Объекты культуры и искусства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга, художественного творчества и культуры местного значения населения Кумарейского муниципального образования

П  –  расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности  объектами  культуры,  досуга,  художественного  творчества  и  культуры местного значения.

Пб - базовые показатели для определения обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества.

Кр –коэффициент развития Балаганского района

Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества местного значения.

Таблица 10

|  | Муниципальные библиотеки (объект) | Учреждения культурно-досугового типа (зрительные места на 1 тыс. чел.)** | Объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью (кв.м. на 1 тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | П=Пб | П=Пб *Кр | П=Пб *Кр |
| с. Кумарейка | Для сельских населенных пунктов: 1* | П=80*0,83=66 | П=25*0,83=21 |

Примечания:

* - для населенного пункта до 500 человек – библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека; более 500 чел.- филиал поселенческой библиотеки или общедоступная поселенческая библиотека.

** - Населенные пункты с числом жителей от 500 до 1000 человек должны иметь не менее одного клубного учреждения на 100-150 зрительских мест.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга, художественного творчества и культуры местного значения для населения Кумарейского муниципального образования

Д - расчетные показатели максимально  допустимого  уровня территориальной  доступности  объектов  культуры,  досуга  и  художественного  творчества местного значения.

Д б – базовые показатели для определения территориальной доступности.

Кпк – коэффициент, учитывающий природно-климатические особенности.

Таблица 11

|  | Муниципальные библиотеки | Учреждения культурно-досугового типа | Объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | Д=Дб *Кпк | Д=Дб *Кпк | Д=Дб |
| с. Кумарейка | в сельских населенных пунктах 30 мин. транспортная доступность | в сельских населенных пунктах 30 мин. транспортная доступность | в сельских населенных пунктах 30 мин. транспортная доступность |

2.5.4 Объекты образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения населения Кумарейского муниципального образования

Существующий средний  норматив обеспечения объектами дошкольного образования равен 22,3 места на 1 тыс. чел общего типа.

В связи с сокращением численности населения, доля  женщин,   находящихся  в  возрасте, наиболее  благоприятном  для  рождения  ребенка  сократилась на 40%, следует на перспективу ввести понижающий  коэффициент  изменения  возрастной  структуры  (снижения  рождаемости), равный 0,8.

Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами начального, основного и среднего общего образования определяются в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, исходя из обеспечения:

1) начальным общим (1-4 классы) и основным общим (5-9 классы) образованием 100% детей;

2) средним (полным) общим образованием (10-11 классы) 75% детей при обучении в одну смену (допустимо обучение 10% учащихся во вторую смену).

Базовый показатель обеспеченности объектами  дошкольного образования Пб равен 69,2 мест на 1000 чел.

Понижающий коэффициент изменения возрастной структуры (Квс -0,8)

Коэффициент развития Кр=0,83 (Для Балаганского района)

Кнп – коэффициент населенного пункта: 0,85 –для сельских населенных пунктов (85% детей обеспечиваются детскими садами).

Базовый показатель обеспеченности объектами общеобразовательных школ Пб равен 110,3 мест на 1000 чел.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения

Таблица 12

|  | Дошкольные образовательные учреждения (мест на 1 тыс.чел.) | Общеобразовательные учреждения (мест на 1 тыс. чел.) | Учреждения дополнительного образования (мест на 1 тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | П=Пб* Квс*Кр*Ккнп | П=Пб *Кр | П=Пб* Квс*Кр*0,1 |  | П=Пб *Кр |
| с. Кумарейка | Сельские населенные пункты: П=69,2*0,8*0,83*0,85=39 | П=110,3*0,83=92 | П=110,3*0,8* 0,83*0,1=7 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения Кумарейского муниципального образования

Д- расчетный показатель максимально-допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения.

Дб –базовые показатели для определения территориальной доступности объектов образования.

Кпк – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия.

Таблица 13

|  | Дошкольные образовательные организации | Общеобразовательные организации | Организации дополнительного образования |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | Д=Дб* Кпк | Д=Дб* Кпк | Д=Дб |
| с. Кумарейка | в сельских населенных пунктах Д=500*1=500 м | в сельской местности на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения – 15 минут (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней – не более 50 минут (в одну сторону)* | в сельских населенных пунктах – не более 60 мин |

Примечание: радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения.

2.5.5 Объекты автомобильного транспорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения и их территориальной доступности  для населения Кумарейского муниципального образования

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.

Формула расчета:

П-плотность сети автомобильных дорог;

Sтер – площадь территории района;

Lм.зн.– протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог  общего пользования в муниципальном образовании Кумарейского муниципального образования

Таблица 14

| Район | Протяженность, км | Площадь, км2 | Плотность, км/км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | Lм.зн | Sтер | П= Lм.зн/ Sтер |
| С.Кумарейка | 21,0 | 2023 | П= 21, 0/2023=0,01 |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности пунктами технического осмотра автомобилей местного значения и их территориальной доступности  для населения Кумарейского муниципального образования

Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня обеспеченности  пунктами  технического  осмотра  автомобилей  установлены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1108 «Об утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований».

2.5.6 Объекты  воздушного транспорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности вертолетными площадками и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения Кумарейского муниципального образования

Расчетный  показатель  минимально  допустимого  уровня обеспеченности  вертолетными  площадкам  составляет  – один объект на Кумарейское муниципальное образование.

Аэродромы, аэропорты гражданской авиации и объекты единой  системы организации воздушного движения размещают в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 г. №138 (ред. от 19.07.2012, с изм. от 23.01.2014) «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства».

Вертолетные площадки следует размещать не ближе 2 км от селитебной территории населенных пунктов в направлении взлета (посадки), необходимо предусматривать разрыв между боковой границей посадочной площадки и границей селитебной территории  не менее 300 м.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности вертолетных площадок не нормируется.

2.5.7 Объекты водного транспорта

Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами водного транспорта и их территориальной доступности не нормируется.

Объекты водного транспорта необходимо размещать в соответствии с Руководством по проектированию речных портов и СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских поселений»).

2.5.8 Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера населения Кумарейского муниципального образования

Таблица 15

| №п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | Вместимость (чел.) | 150 | СНиП II-11-77* |
| 2 | Противорадиационные укрытия | Вместимость (чел.) | 5 | СНиП II-11-77* |
| 3 | Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | Количество(ед.) | 1 (на каждый въезд и выезд населенного пункта) | 1 (на каждый въезд и выезд населенного пункта) |
| 4 | Пункты временного размещения | Количество(ед.) | 1 | 1 |
| 5 | Сборные эвакуационные пункты | Количество(ед.) | 1 | 1 |
| 6 | Сирены | Радиус действия (м) | 500 |  |
| 7 | Объекты противопожарного водоснабжения | Радиус доступности (м) | 250 | СП 8.13130.2009 |
| 8 | Ледовые переправы | Количество(ед.) | Не регламентируется | ОДН 218.010-98 |
| 9 | Спасательные подразделения на водных объектах | Количество(ед.) | 1на каждый санкционированный водный объект, предназначенный для отдыха и иного пользования населением |  |
| 10 | Объекты органов внутренних дел | Количество(ед.) | 1 | НПБ 12-95 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера для населения Кумарейского муниципального образования

Таблица 16

| №п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | Доступность (мин.) | 30 | СНиП II-11-77* |
| 2 | Противорадиационные укрытия | Доступность (мин.) | 30 | СНиП II-11-77* |
| 3 | Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды и транспорта | Количество(ед.) | На всех въездах и выездах населенного пункта |  |
| 4 | Пункты временного размещения | Доступность (мин.) | 30 |  |
| 5 | Сборные эвакуационные пункты | Радиус действия (м) | 500 |  |
| 6 | Сирены | Радиус действия (м) | 500 |  |
| 7 | Объекты противопожарного водоснабжения | Радиус действия (м) | 250 | СП 8.13130.2009 |
| 8 | Ледовые переправы | Количество(ед.) | Не регламентируется | ОДН 218.010-98 |
| 9 | Спасательные подразделения на водных объектах | Количество(ед.) | Не регламентируется |  |
| 10 | Объекты органов внутренних дел | Количество(ед.) | 1 на район | НПБ 12-95 |

2.5.9 Объекты электроснабжения

Общие положения разработаны на основании:

1. СП  42-13330-2011  Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и

сельских поселений.

2. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных

зданий.

3. Положение  ОАО  «РОССЕТИ»  о  единой  технической  политике  в  электросетевом комплексе, утв. Советом директоров ОАО «Россети» (протокол от 23.10. 2013 №138), введено в действие Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 27.12.2013 № 208).

4. НТП  ЭПП-94  «Проектирование  электроснабжения  промышленных  предприятий. Нормы технологического проектирования».

5. РД 34.03.601 (СО 153-34.03.601) Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия  электрического  поля,  создаваемого  воздушными  линиями  электропередачи переменного тока промышленной частоты.

6. ПУЭ 6-е и 7-е изд. (Правила устройства электроустановок).

7. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  24.02.2009г.  №160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

8. Постановление Правительства Иркутской области от 23.07.2014 N 360-ПП «Об утверждении  Требований  к  предотвращению  гибели  объектов  животного  мира,  за исключением  объектов  животного  мира,  находящихся  на  особо  охраняемых  природных территориях  федерального  значения,  при  осуществлении производственных  процессов,  а также  при  эксплуатации  транспортных  магистралей,  трубопроводов,  линий  связи  и электропередачи на территории Иркутской области».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения населения Кумарейского муниципального образования

Таблица 17

| Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень |
| --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |
| Электроснабжение |  |  |
| Укрупненные показатели электропотребления: |  |  |
| Электроэнергия, электропотребление** Сельские поселения (без кондиционеров): - не оборудованные стационарными плитами | кВт ч/год на 1 чел. | 1700*0,8=1360 950 |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки** Сельские поселения (без кондиционеров): - не оборудованные стационарными плитами | кВт ч/год | 5200*0,8=4160 4100 |
| Электрические нагрузки, расход электроэнергии*** |  | Согласно РД 34.20.185-94 |

Примечания:

(*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами,  следует  использовать норму минимальной  обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

(**) Нормы  электропотребления и использования максимума  электрической  нагрузки следует использовать  в  целях  градостроительного  проектирования  в  качестве  укрупнённых  показателей электропотребления

(***)  Расчёт  электрических  нагрузок  для  разных  типов  застройки  следует  производить  в соответствии с нормами РД 34.20.185-94

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения для населения Кумарейского муниципального образования

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

2.5.10 Объекты газоснабжения

Решения по проектированию и перспективному развитию сетей газораспределения и газопотребления следует осуществлять на основании следующих документов:

- СП  42.13330.2011  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских поселений»);

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция);

- СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы";

- СН 452-73 "Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов";

- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП 89.13330.2012 "Котельные установки";

- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";

-СП  62.13330.2011  "Свод  правил.  Газораспределительные  системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002";

-СП 42-101-2003  "Общие  положения  по  проектированию  и  строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

-МДК 4-05.2004 " Методика определения потребности в топливе, электроэнергии и воде  при  производстве  и  передаче  тепловой  энергии  и  теплоносителей  в  системе коммунального теплоснабжения".

Расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами газоснабжения населения Кумарейского муниципального образования

Таблица 18

| Наименование норматива, (потребители ресурса) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/год на 1 чел. | 300 | Согласно СП 124.13330.2012 СП 42-101-2003 |
| Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности) | м3/год на 1 чел. | 180 (220) |  |
| Тепловая нагрузка, расход газа | Гкал, м3/ чел. | - |  |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения населения Кумарейского муниципального образования

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения Кумарейского муниципального образования не нормируются.

2.5.11 Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в Кумарейском муниципальном образовании

Нормативные требования к размещению кладбищ установлены в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Не разрешается размещать кладбища на территориях:

− первого и второго поясов  зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;

− первой зоны санитарной охраны курортов;

− с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

− со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на  затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

− на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для

хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе  санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

− санитарно-эпидемиологической обстановки;

− градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

− геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

− почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;

− эрозионного потенциала и миграции загрязнений;

− транспортной доступности.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим   требованиям:

− иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

− не затопляться при паводках;

− иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности  земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от  поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для  погребения после кремации;

− иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с

влажностью почвы в пределах 6 - 18%.

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле   (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

− от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов;

− от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения  населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к  зонам санитарной охраны водоисточников.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее  300 м от границ территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ,  зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры.

Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для  хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до  жилых зданий, детских (дошкольных и общеобразовательных), спортивно-оздоровительных организаций, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для  планировки жилой территории не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы.

На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения следует предусматривать зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и  автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к  ним.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Таблица 19

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище традиционного захоронения | га на 1 тыс. чел. | 0,24 |
| 2 | Кладбище урновых захоронений после кремации | га на 1 тыс. чел. | 0,02 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей населенного пункта, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие  действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

2.5.12 Объекты  культурного  наследия  местного (муниципального) значения

Виды  и категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  определяются  в соответствии с требованиями статей 3 и 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия или объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008  №  315  «Об  утверждении  Положения  о  зонах  охраны  объектов  культурного наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»  и Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры Иркутской области».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде  на  сопряженной  с  ним  территории  устанавливаются  зоны  охраны  объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры Иркутской области», на основании  предварительно  разработанных  проектов  зон  охраны  объекта  культурного наследия.

На сегодняшний день на территории Балаганского района известно 196 памятников археологии. В Список выявленных объектов культурного наследия включено 42 дома и усадебных комплекса (приложение 2).

Из существующих сегодня 13 населенных пунктов района: 5 - старые поселения, 7 – перенесены на новые места с сохранением названия и частично старой застройки, один новый населенный пункт (п. Приморский) возник, вероятно, в 1960-е гг. в связи с новой лесозаготовительной специализацией района.

Особо охраняемые природные территории местного значения

Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В отношении особо охраняемых природных  территорий  регионального  и  местного  значения  действует  Закон  Иркутской области «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области», принятый постановлением  Законодательного  собрания  Иркутской  области  от  28  мая  2008  года №43/13а-3С (в ред. Закона Иркутской области от 30.06.2009 №39/5-оз).

На сегодняшний день на территории Кумарейского муниципального образования особо охраняемых природных территорий местного значения нет.

2.5.13 Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Размещение полигонов твердых бытовых отходов

Нормативные требования к размещению полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об  отходах  производства  и  потребления»,  СанПиН  2.1.7.1322-03  «Почва.  Очистка населенных  мест,  отходы  производства  и  потребления,  санитарная  охрана  почвы. Гигиенические  требования  к  размещению  и  обезвреживанию  отходов  производства  и потребления»,  СП  2.1.7.1038-01  «Гигиенические  требования  к  устройству  и  содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации  полигонов  для  твердых  бытовых  отходов»,  утвержденной  Минстроем России от 02.11.1996.

Нормативные требования к объектам размещения отходов производства установлены в соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.1.7.1322-03«Почва.  Очистка  населенных  мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению  и  обезвреживанию  отходов  производства  и  потребления»,  СНиП  2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов».

2.5.14 Зоны размещения скотомогильников

Нормативные  требования  к  размещению  скотомогильников  установлены  в соответствии  с  требованиями  Ветеринарно-санитарных  правил  сбора,  утилизации  и уничтожения  биологических  отходов»,  утвержденных  Главным  государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ориентировочный  размер  санитарно-защитной  зоны  установлен  в  соответствии  с требованиями  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2.5.15 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

Общие  положения  по  обеспеченности  доступности  объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения приведены в соответствии  с  требованиями  ВСН  62-91*  «Проектирование  среды  жизнедеятельности  с учетом  потребностей  инвалидов  и  маломобильных  групп  населения»,  СНиП  2.07.01-89*, СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.02-89*, СП 59.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»), СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»  при соблюдении РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам».

Приложение 1

Термины и определения

- настоящих нормативах термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность	 - деятельность по развитию территорий, в том числе

городов  и  иных  поселений,  осуществляемая  в  виде  территориального  планирования, градостроительного  зонирования,  планировки  территории,  архитектурно-строительного проектирования,  строительства,  капитального  ремонта,  реконструкции  объектов капитального строительства;

территориальное планирование	 - планирование развития территорий, в том числе для

установления  функциональных  зон,  определения  планируемого  размещения  объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная  документация	 -  обобщенное  наименование  документов

территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной  проработки  принятых  проектных  решений  и  с  проработкой  архитектурно- планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание  на  проектирование	 (градостроительное  задание)  -  документ,  содержащий

требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование	 - зонирование территорий муниципальных образований

- целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное  регулирование -  деятельность  органов  государственной  власти  и

органов  местного  самоуправления  по  упорядочению  градостроительных  отношений, возникающих  в  процессе  градостроительной  деятельности,  осуществляемая  посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов  территориального  планирования,  документации  по  планировке  территории  и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент	 - устанавливаемые в пределах границ соответствующей

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их  застройки  и  последующей  эксплуатации  объектов  капитального  строительства, предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  земельных  участков  и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  а  также  ограничения  использования  земельных  участков  и  объектов капитального строительства;

нормативы  градостроительного  проектирования	 (региональные  и  местные)  -

совокупность  стандартов  по  разработке  документов  территориального  планирования, градостроительного  зонирования  и  документации  по  планировке  территории,  включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в  том  числе  объектами  социального  и  коммунально-бытового  назначения,  доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства  территории),  предусматривающих  качественные  и  количественные требования  к  размещению  объектов  капитального  строительства,  территориальных  и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц,  имуществу  физических  и  юридических  лиц,  государственному  и  муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны  с  особыми  условиями  использования  территорий	 -  охранные,  санитарно-защитные  зоны,  зоны  охраны  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры)  народов  Российской  Федерации  (далее  -  объекты  культурного  наследия), водоохранные  зоны,  зоны  санитарной  охраны  источников  питьевого  и  хозяйственно- бытового  водоснабжения,  зоны  охраняемых  объектов,  иные  зоны,  устанавливаемые  в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные  изыскания	 -  изучение  природных  условий  и  факторов  техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков  в  их  пределах,  подготовки  данных  по  обоснованию  материалов,  которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно- строительного проектирования;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент  плотности  застройки  -	 отношение  площади  всех  этажей  зданий  и сооружений к площади участка (квартала);

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на  которых  расположены  линии  электропередачи,  линии  связи  (в  том  числе  линейно- кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект  капитального  строительства - (федерального,  регионального  и  местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки	 - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации  -  городов  федерального  значения  Москвы  и  Санкт-Петербурга  и  в  котором устанавливаются  территориальные  зоны,  градостроительные  регламенты,  порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны	 - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования	 - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный  круг  лиц  (в  том  числе  площади,  улицы,  проезды,  набережные,  скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий	 - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности  безопасности  и  благоприятных  условий  жизнедеятельности  человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду  и  обеспечение  охраны  и  рационального  использования  природных  ресурсов  в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные  зоны -  зоны,  для  которых  документами  территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа,  том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

При  определении  этажности  здания  учитываются  все  надземные  этажи,  в  том  числе технический  этаж,  мансардный,  а  также  цокольный  этаж,  если  верх  его  перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При  определений  количества  этажей  учитываются  все  этажи,  включая  подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

гражданская  оборона- система  мероприятий  по  подготовке  к  защите  и  по  защите

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация	 – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате  аварии,  опасного  природного  явления,  катастрофы,  стихийного  или  иного бедствия,  которые  могут  повлечь  или  повлекли  за  собой  человеческие  жертвы,  ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Приложение 2

Нормативно-правовая база

Федеральные законы

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12..2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон  от 27.12.2002  № 184-ФЗ «О техническом  регулировании»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;

- Федеральный закон от 08.11.2007№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа»;

- Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста» № Пр-2159 от 09.09.2014;

Иные нормативные акты Российской Федерации

- Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1449

«О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878

«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160

(ред.  от  26.08.2013)  «О  порядке  установления  охранных  зон  объектов  электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р

«О социальных нормативах и нормах»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-

(ред.  от  23.11.2009)  «О  методике  определения  нормативной  потребности  субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 13 января 2010 № 4 «Об установлении и

использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»;

Законодательные и нормативные акты Иркутской области

- Закон  Иркутской  области  от  21.06.2010  N  49-ОЗ  "Об  административно-

территориальном устройстве Иркутской области";

- Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в

Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 19.06.2008 N 27-оз "Об особо охраняемых природных

территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области";

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

- ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой

застройки и методы его измерения.

- ГОСТ  Р  51232-98.  Вода  питьевая.  Общие  требования  к  организации  и  методам

контроля качества.

- ГОСТ  2761-84.  Источники  централизованного  хозяйственно-питьевого

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

- ГОСТ  17.5.3.04-83.  Охрана  природы.  Земли.  Общие  требования  к  рекультивации

земель.

- ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для

рекультивации.

- ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения.

- ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам

рекреации водных объектов.

- ГОСТ 17.6.3.01-78. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование

лесов, зеленых зон городов. Общие требования.

- ГОСТ  17.4.3.06-86.  Охрана  природы.  Почвы.  Общие  требования  к  классификации

почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ.

- ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

- ГОСТ  Р  52289-2004.  ТСОДД.  Правила  применения  дорожных  знаков,  разметки,

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

- ГОСТ Р 52290-2004. ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования.

- ГОСТ  Р  52766-2007.  Дороги  автомобильные  общего  пользования.  Элементы

обустройства. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная

система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования.

Строительные  и санитарные нормы и правила (СНиП и СанПиН, СП)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация

предприятий, сооружений и иных объектов (в новой редакции с изм. от 25.04.2014).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите

помещений жилых и общественных зданий и территорий.

- СанПиН  2.1.4.1110-02.  Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и

водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества.  Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации

передающих радиотехнических объектов.

- СанПиН  2.1.4.1175-02.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

- СанПиН  2.4.1.3049-13  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. (утратил силу с 30.07.2013г., заменен СанПин 2.4.1.3049-13 с 15 мая 2013г).

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети.

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная

редакция СНиП 42-01-2002.

- СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги.

- СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы.

- СП  42.13330.2011.  Свод  правил.  Градостроительство.  Планировка  и  застройка

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения.

- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных

зданий.

- ВСН  62-91*.  Проектирование  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей

инвалидов и маломобильных групп населения.

- СанПиН  2.1.2882-11.  Гигиенические  требования  к  размещению,  устройству  и

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

(в ред. постановления администрации г. Иркутска от 10.08.2012 N 031-06-1618/12).

- СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов

для твердых бытовых отходов.

- СП  30-102-99.  Планировка  и  застройка  территорий  малоэтажного  жилищного

строительства.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СП  44.13330.2011.  Свод  правил.  Административные  и  бытовые  здания.

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию

отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

- ВСН 11-94. Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной

прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

- СП  30-102-99  Планировка  и  застройка  территорий  малоэтажного  жилищного

строительства.

- СанПиН  42-128-4690-88  Санитарные  правила  содержания  территорий  населенных

мест.

Стратегии, программы, прогноз социально-экономического развития Балаганского района

При разработке проекта местных нормативов градостроительного проектирования Балаганского района были учтены положения  комплексных  программ  социально-экономического  развития  и  целевых программ, а также других документов в области стратегического планирования, в которых имеются  сведения  и  характеристики  о  планируемых  (намечаемых)  в  этих  документах, объектах местного значения:

- Постановление администрации Кумарейского муниципального образования от 15 апреля 2013 года №36/1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013-2015гг.».

- Постановление администрации Кумарейского муниципального образования от 04 октября 2013 года №101/1 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

- Постановление администрации Кумарейского муниципального образования от 20 февраля 2014 года №6/1 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Постановление администрации Кумарейского муниципального образования на 2014-2032 гг.»

- Постановление администрации Кумарейского муниципального образования от 20 октября 2014 года №38. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, устройство деревянных тротуаров в Кумарейском муниципальном образовании».

Приложение 3

### Памятники истории и архитектуры

Далее представлены краткие сведения объектов  культурного наследия Кумарейского муниципального образования, состоящие в «Списке вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность Кумарейского муниципального образования.

Перечень объектов культурного наследия (история  архитектура) по состоянию на 01.01. 2008

| N п/п | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение (адрес) | Категория охраны факт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усадьба: дом жилой, амбар. | сер. XX в. | Кумарейка д., Заречная ул., 7. | вновь выявленный |
|  | Дом жилой. | нач. XX в. | Кумарейка д., Заречная ул., 11. | вновь выявленный |

Территории объектов культурного наследия (ОКН) (история и архитектура)

|  | Поселение в границах которых находиться ОКН | Местоположение ОКН | Количество ОКН подлежащих охране |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кумарейка д., | Заречная ул., 7; 11. | 2 |